Опросный лист.

Пневмопривод с позиционером.

Пневмопривод с позиционером  предназначен для перемещения  регулирующих и запорно-регулирующих органов в системах автоматического и дистанционного управления. Область применения данного механизма – технологические агрегаты в химической, металлургической, пищевой, зерноперерабатывающей отраслях промышленности.

Данный опросный лист направлен на определение потребностей рынка в подобной технике. На основе полученной информации будет разработан модельный ряд пневмоприводов, снабженным устройством позиционирования.

Отрасль промышленности: __________________________________________________

Название предприятия:  ___Промэлектроника____________________________________

Параметры цилиндра:

- Диаметр………160……………………………………………………………      мм

- Ход……300……………………………………………………………………      мм

- Способ крепления: стандартный

| На переднем фланце ( На лапах ( | На заднем фланце ( На центральном подвесе ( |
| --- | --- |

Шарнирное крепление на задней крышке           (

Шарнирное крепление на передней крышке       (

Место установки:

Ограниченное пространство       (

Свободное пространство             (

Присоединительные размеры.  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Габаритные размеры.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Требования к монтажу пневмоаппаратуры:

Пневмоаппаратура управления расположена на корпусе пневмоцилиндра          (

Пневоаппаратура управления спрятана под специальным кожухом

на пневмоцилиндре                                                                                                      (

Пневмоаппаратура управления расположена отдельно от цилиндра                     (

Другие способы крепления:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Условия эксплуатации.

| Агрессивная среда ( | Низкая температура ( |
| --- | --- |
| Высокая температура ( | Высокая запыленность ( |

Вибрация                                              (	   Высокая влажность                     (

Источники электромагнитных помех   (

Подробно:

температура до 40 град., пульпа, растворы солей

Параметры системы управления позиционера:

- Напряжение питания (24V DC; 220V AC, 50Hz ) – 24V DC.

- Тип управляющего сигнала:

| Пневматический сигнал (0,1-1 Бар)* ( | Потенциал (0-5 В)* ( |
| --- | --- |
| Токовый сигнал (4-20 мА)* ( | Потенциал (0-10В) * ( |
| Токовый сигнал (0-20 мА)* ( | Цифровой (укажите протокол)* ( |

*- для работы позиционера ЗАО «Камоцци-пневматик-Симферополь» необходима одновременная подача питающего напряжения и управляющего сигнала.

Наличие обратной связи (позиционер выдает в  систему управления сигнал пропорциональный реальному положению поршня пневмоцилиндра).                    x

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Требуемая точность позиционирования (% от величины хода цилиндра, миллиметры).

_____________________0,5%____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Максимальная скорость перемещения в нагруженном состоянии……………20мм/с.

Примечания:

Заказной номер: 40M2L160A0300 – серия 40; модификация – стандартная;

действие – двухсторонний с демпфированием в обе стороны; материалы – шток из нерж. cтали, гильза – анодированный алюминий, NBR -  уплотнения, гайки и шпильки – оцинкованная сталь; диаметр – 160; тип крепления – стандартный; ход – 300мм.